        Introduction
Plan
1. Réseaux IoT
2. Exemple : solution Sensing Vision
3. Couche LoRa
4. Couche LoRaWAN
8s
125kHz

---
Réseaux IoT

---
Réseaux IoT
- IoT : Internet Of Things (internet des objets)
- LoRaWAN fait partie des réseaux LPWAN
  LPWAN : Low Power Wide Area Network
- Concurrents : Sigfox, LTE-M, NB-IoT

---
Performances
https://www.iotforall.com/iot-connectivity-comparison-lora-sigfox-rpma-lpwan-technologies/

---
Comparaison des principaux réseaux IoT
https://www.cnx-software.com/2016/01/20/waviot-lpwan-technology-powers-low-cost-smart-water-and-electricity-meters/

---
Exemple : Solution Sensing Vision

---
Architecture Sensing Vision

---
Architecture Sensing
- N Devices industriels : NKE Watteco, Ewattch,...
- 2 Gateway industrielles : Kerlink
- 1 Network Server Open source : Petr Gotthard
- 1 Application propriétaire : Sensing Vision

---
Anglicismes
- Gateway : passerelle entre les devices et le Network Server (NS)
  - Communique par Radio LoRa avec les devices
  - Communique par tout réseau avec le Network Server
- Payload : trame utile (couche applicative) échangée entre un device et le Network Server
- Uplink : trame montante device → NS
  (le plus courant)
- Downlink : trame descendante : NS→device
  (ex : configuration fréquence d'émission)

---
Couche LoRa (Physique)

---
Couche LoRa
- Communication point-à point
  - Device ↔ device
  - Device ↔ gateway
- Bandes de fréquences dépendant des pays
  - Europe : 868 MHz (ou 433), US : 915MHz
  - Plusieurs canaux utilisables dans la bande de fréquence : 868.1, 868.3, 868.5,...
- Modulation complexe (étalement de spectre)
  - Réglage Spreading Factor (SF) 7 à 12
- Puissance faible => consommation faible
  - Emission : 25mW = 14 dBm
  - Sensibilité en réception : -140 dBm = 10-17W

---
Modulation LoRa (complexe !!!)
Chirp Spread Spectrum
Chirp : La fréquence du signal augmente
- sur un temps donné
- dans une plage de fréquences donnée

---
Spreading Factor & Bandwidth
- SF 7 à 12 : "étalement de spectre"
- SF7 :
  - Rapide (faible consommation)
  - Faible portée
- SF12 :
  - Lent (consomme plus d'énergie)
  - Longue portée
- BW 125 kHz, 250 kHz, 500 kHz
  - 125 kHz : presque toujours utilisé
  - 500 kHz : plus rapide

---
SF7BW125 : bref, courte distance

---
SF9BW125 : moyen

---
SF12BW125 : longue transm°, grande portée
8s
125kHz

---
SF12BW250
250kHz
4s

---
SF12BW500
2s
500kHz

---
Semtech LoRa Calculator (SF12)

---
Semtech LoRa Calculator (SF12)

---
Semtech LoRa Calculator (SF7)

---
Semtech LoRa Calculator (SF7)

---
Canaux standards (Europe)

---
Performances
- Expérience Bruno Suarez de Chemillé (académie Nantes)
- Ballon de 0 à 30km
Performance
Altitude (m)
Nombre de Gateways
- Min : qq centaines de mètres
- MAX : qq centaines de km

---
Record de distance

---
Couche LoRaWAN (couche Liaison)

---
LoRaWAN / LoRa
LoRa
LoRaWAN

---
Classes de devices
- Classe A :
  - Uplink à tout moment
  - Downlink éventuel en réponse à un uplink
    => le downlink doit être préparé en avance
    sur le NS
  - Faible consommation
- Classe C :
  - Uplink à tout moment
  - Downlink à tout moment
  - Consomme bcp plus
- Classe B :
  - Uplink à tout moment
  - Downlink à des moments particuliers
  - Très peu utilisé

---
Sécurité : chiffrement + signature
Sécurité LoRaWAN

---
Sécurité
- 1 DevAddr / device
- Algorithmes AES 128 256
- Payloads chiffrés entre les devices et le NS
  - Garantit qu'aucune donnée ne peut être observée au niveau des gateways
  - 1 clé AppSkey sur chaque device
  - Toutes les clés des devices connues du NS
- Payloads signés entre les devices et le NS
  - Garantit l'origine de l'uplink
  - 1 clé NetworkSkey sur chaque device
  - Toutes les clés des devices connues du NS

---
ABP / OTAA
- ABP : Activation By Personnalisation
  - Peu utilisé
  - DevAddr, AppSkey, et NetworkSkey fixés à la personnalisation du device
- OTAA : Over The Air Activation
  - DevAddr, AppSkey, et NetworkSkey régénérés à chaque session
  - Requiert : AppEUI, DevEUI, AppKey (sans S)
  - Procédure de JOIN
    => regénère un DevAddr et de nouvelles clés de Session

---
Provisionning ABP

---
Provisionning OTAA

---
Exemple d'échange
3 : ACK
2 : UPLINK
1 : JOIN

---
Uplink : retransmis par toutes les Gateways

---
Uplink : retransmis par toutes les Gateways
GW 1
GW 2

---
Point de vue Gateways
GW 1
GW 2