Exemples de
projets 2019
Maupertuis

---
Sommaire :
I-\ Boîte aux lettres connectée (S SI)
Arduino + device ATIM
TTN (The Things Network) + Cayenne
II-\ Géoloc (BTS SN)
Device LoRaWAN + GPS à bas coût
Intégration HTTP depuis TTN
Serveur applicatif DIY en PHP
III-\ Marina (BTS SN)
Sonde de mesure du courant
Network serveur privé (Brocaar)
IV-\ Carénage (BTS SN)
Sigfox
V-\ Boîte Gateway IMST (STI2D)
Conception & Impression 3D

---
I-\ Boîte aux lettres connectée (SI)

---
I-\ Boîte aux lettres connectée (SI)

---
I-\ Boîte aux lettres connectée (SI)

---
I-\ Boîte aux lettres connectée (SI)

---
I-\ Boîte aux lettres connectée (SI)

---
II-\ Géoloc (BTS SN)

---
II-\ Géoloc (BTS SN)
Device LoRaWAN + GPS à bas coût
UBLOX MAX 7Q
STM32L151

---
II-\ Géoloc (BTS SN)
Intégration HTTP depuis TTN

---
II-\ Géoloc (BTS SN)
Serveur applicatif DIY en PHP
{"app_id":"rakromgeo","dev_id":"rakdevice","hardware_serial":"007C831F0B8411A2","port":2,"counter":33,"payload_raw":"AYgHbAT/saEAAlg="}
 $postdata = file_get_contents('php://input');
 $json = json_decode($postdata);

---
II-\ Serveur applicatif DIY en PHP
{"app_id":"rakromgeo","dev_id":"rakdevice","hardware_serial":"007C831F0B8411A2","port":2,"counter":33,"payload_raw":"AYgHbAT/saEAAlg=","payload_fields":{"gps_1":{"altitude":6,"latitude":48.6404,"longitude":-2.0063}}}
 $postdata = file_get_contents('php://input');
 $json = json_decode($postdata);
 $data2=$json->{'payload_fields'}->{'gps_1'}->{'latitude'} ;
 $data3=$json->{'payload_fields'}->{'gps_1'}->{'longitude'} ;

---
II-\ Géoloc (BTS SN)
Serveur applicatif DIY en PHP
$con=mysqli_connect($server,$username,$password);
mysqli_select_db($con,$database_name);
$query="INSERT INTO `releve`
(`latitude`, `longitude`, `vitesse`, `direction`, `timestamp`)
VALUES ($data2, $data3, NULL, NULL,'$timestamp')";
mysqli_query($con,$query);
mysqli_close($con);

---
II-\ Géoloc (BTS SN)
Serveur applicatif intégré à Wordpress

---
III-\ Marina (BTS SN)

---
III-\ Marina (BTS SN)
Carte TTGO
Microcontrôleur ESP32
Processeur 32 bits Xtensa LX6
448 kB ROM
520 kB SRAM
Développement avec IDE Arduino
(SX1276
au verso)
Composant Radio
Semtech SX1276
Microcontrôleur ESP32
Carte TTGO
Mémoire Flash externe
Winbond W25Q32
(32 M bits)

---
III-\ Marina (BTS SN)
Personnalisation Carte

---
III-\ Marina (BTS SN)
Mesure du courant

---
III-\ Marina (BTS SN)
Mesure du courant

---
III-\ Marina (BTS SN)
Network serveur privé
	Avantage	Inconvénient
Brocaar sur Linux (privé)	- Totalement paramétrable / - Gratuit / - Open source	- Nécessite une grande autonomie / - Installation en ligne de commande / - Gateway à installer
TheThingsNetwork (collaboratif)	- Gratuit / - Couverture gateway / - Projet communautaire / - Interface graphique	- Géré par TTN / - Paramétrage limité / - Payant pour certaines options

---
III-\ Marina (BTS SN)
Network serveur privé

---
III-\ Marina (BTS SN)
Network serveur privé

---
III-\ Marina (BTS SN)
Network serveur privé

---
III-\ Marina (BTS SN)
III-\ Marina (BTS SN)
Gateway IMST
-
- Prix = environ 150 €
- Installation complète
- Configuration avancée

---
IV-\ Carénage (BTS SN)
I) – Présentation du projet

---
IV-\ Carénage (BTS SN)
II) - Sigfox
Pb : faire remonter des alertes depuis 1 site isolé
Equipements supervisés :
- Caméra
- Automate
- Interphone
- Box

---
IV-\ Carénage (BTS SN)
III) – Comparaison techniques
+	Couverture sur le site	Plus de message que Sigfox / Taille des messages plus grandes	Indépendant / Pas de coût d’utilisation
-	12 octets / payload / 140 messages / jour lié à l’opérateur	Problème de couverture	Problème de distance & relief depuis le bureau du port
Réseau IoT privé

---
IV-\ Carénage (BTS SN)
III) – Comparaison techniques

---
IV-\ Carénage (BTS SN)
III) – Comparaison techniques

---
IV-\ Carénage (BTS SN)
IV) – Prix
Nb mess par jour	2	50	100	140
Prix / an (10 dev)	60 €	90 €	110 €	140 €

---
IV-\ Carénage (BTS SN)
V) – Schéma de fonctionnement

---
V-\ Boîte Gateway IMST (STI2D)
Objectif : concevoir et fabriquer une boîte en impression 3D
Boîte temporaire

---
V-\ Boîte Gateway IMST (STI2D)
Orifices à prévoir :
- alimentation micro USB de la Raspberry Pi
- port Ethernet
- sortie SMA pour branchement antenne
- voyants de la carte IMST (6 leds)
- voyant du port Ethernet de la Raspberry Pi (sur le port Ethernet)
2 versions de boîtes
- Raspberry Pi 1
- Raspberry Pi 2 & 3