TP
Plan
1. Introduction
2. Le device
3. Le Network Server
4. Le serveur Applicatif

---
Introduction

---
Infrastructure

---
Objectif
A la fin de ce TP, vous serez capables de :
- Développer un device LoRaWAN basé sur une carte de type Arduino et un shield ATIM LoRaWAN
- Enregistrer le device sur un Network Server LoRaWAN
- Configurer la liaison (push HTTP) entre le Network Server et votre serveur applicatif
- Développer la partie serveur Web permettant d’enregistrer les données dans une Base de Données (PHP + MySQL)
- Pour aller plus loin : Configurer l’outil Grafana permettant la visualisation des mesures enregistrées dans la BdD

---
Le device

---
Carte Lilygo Wemos XI

---
Carte Lilygo Wemos XI
Broche	Fonction
A0 à A5	Entrées analogiques (également utilisable en entrées/sorties numériques)
D3# D5# D6# D9# D10# D11#	Sorties analogiques (également utilisable en entrées/sorties numériques)
D0 à D12	Entrées/sorties numériques
Rx et Tx	Liaison série RS232
SCL et SDA	Bus I2C
SCK MOSI MISO	Bus SPI

---
Le device LoRaWAN
Shield LoRaWAN ATIM
Carte « Arduino like »
Lilygo Wemos
Simulation capteur numérique
Simulation capteur analogique

---
2 types de Shields ATIM
Binôme	Shield utilisé
Binôme 1	SNIR DUINO 01
Binôme 2	SNIR DUINO 02
Binôme 3	SNIR DUINO 03
Binôme 4	SNIR DUINO 04
Binôme 5	SNIR DUINO 05
Binôme 6	SNIR DUINO 06
Binôme 7	SNIR PI 01
Binôme 8	SNIR PI 02
Binôme 9	SNIR PI 03
Binôme 10	SNIR PI 04
Binôme 11	SNIR PI 05
Binôme 12	SNIR PI 06

---
IDE Arduino

---
Librairie ATIM (et ses exemples)

---
Sketch exemple ATIM modifié
void setup(){
//Init Led for show error
pinMode(LED, OUTPUT);
digitalWrite(LED, LOW);
pinMode(11, OUTPUT);
pinMode(12, OUTPUT);
pinMode(A5, INPUT);
//Init Arm and set LED to on if error
if (myArm.Init(&Serial) != ARM_ERR_NONE)
digitalWrite(LED, HIGH);
//Get the Arm type
armType_t armType;
myArm.Info(&armType, 0, 0, 0, 0);
//Set Lora mode or Sigfox mode
if(armType == ARM_TYPE_N8_LW)
myArm.SetMode(ARM_MODE_LORAWAN);
else
myArm.SetMode(ARM_MODE_SFX);
//Set Sigfox mode in uplink.
myArm.SfxEnableDownlink(false);
//Set Lora mode in uplink.
myArm.LwSetConfirmedFrame(5);
    myArm.LwEnableOtaa(true);//false);
    myArm.LwEnableRxWindows(true);
    myArm.LwEnableTxAdaptiveSpeed(true);
    myArm.LwEnableDutyCycle(false);
    myArm.LwEnableTxAdaptiveChannel(true);
    myArm.LwEnableRx2Adaptive(true);
myArm.UpdateConfig();
}
/***********************************************************************
Copyright (c) 2016 ATIM
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
THE SOFTWARE.
***********************************************************************/
#include <arm.h>
#define LED 12
//Instance of the class Arm
Arm myArm;
//The message to send at Sigfox or Lora
//bq uint8_t msg[] = "Hello world!";
uint8_t msg[7] = {5,2,0,0,2,0,0};
// ch5 AI 00 00 ch2 DI 00
Payload au format Cayenne LPP
	msg[ ]
0	05	Canal n°5
1	02	Type Analogique
2	00 à FF	Tension/100 (poids FORT)
3	00 à FF	Tension/100 (poids faible)
4	02	Canal n°2
5	00	Type numérique
6	00 à 01	Niveau sur entrée 2
void loop()
{
  digitalWrite(11,HIGH); // 3.3
  digitalWrite(12,LOW); // 0
  float f5=analogRead(A5)*3.3/1024.0;
  int i5=f5*100.0+0.5;
  msg[2]=i5/256;
  msg[3]=i5%256;
  msg[6]=digitalRead(2);
  myArm.Send(msg,sizeof(msg));
  delay(30000);
}

---
III Le Network Server

---
Création d’une "Application"

---
Provisionning OTAA (enregistrement)

---
Profil de capteur – décodage LPP Cayenne

---
Configuration du push HTTP vers votre serveur

---
IV Le Serveur applicatif

---
PUSH HTTP

---
WAMP - Serveur web Apache

---
WAMP – Base de Données MariaDB

---
WAMP – script PHP

---
Décodage du JSON (corps du push HTTP)

---
Stockage dans la BdD

---
Exploitation de la BdD avec Grafana